最大収納量の計算方法の例

容器置場の内面積が４ｍ２の場合

（算式）      Ａ          Ｗ：最大収納量（圧縮ガスｍ３、液化ガスkg）

Ｗ＝      × Ｒ   Ａ：使用床面積（ｍ２） ただし、Ａの合計は容器

ｒ２             置場内面積の８０％の数値

Ｒ：容器１本当たりの充てん量（圧縮ガスｍ３、液　　　　　　　　　　　　　　　　化ガスkg）

ｒ：容器の最大外径（ｍ）

（記載例）ただし、Ａ／ｒ２の数値は、小数点以下切捨て

| 使用床面積 | 容器置場内面積（ ４）ｍ２×０．８＝（３．２）ｍ２ |
| --- | --- |
| ガスの区分 | ガスの 種類 | 使用 床面積 Ａ | 容器の 外形 ｒ | 貯蔵 本数 A/r２ | 1本当り 充てん量 Ｒ | 最大 収納量 Ｗ | ｍ３ 換算 | 区分ごと 最大収納 量の合計 |
| 単 位 |  | ｍ２ | ｍ | 本 | m３kg | m３kg | ㎥ | m３ |
| 内 訳 | 液化石油ガス | 0.5 |  |  |  | 95kg | 9.5 | 9.5 |
|  | 特殊高圧ガ ス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃性・毒 性ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃性ガス | ｱｾﾁﾚﾝ | 0.7 | 0.259 | 10 | 7.5 | 75kg | 67.5 | 67.5 |
|  | 酸素 | 酸素 | 0.5 | 0.232 | 9 | 7m３ | 63m３ | 63 | 63 |
|  | その他のガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特定不活性ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一種ガス | 炭酸ｶﾞｽ | 0.5 | 0.232 | 9 | 30kg | 270kg | 27 | 153 |
|  |  | 窒素等 | 1.0 | 0.232 | 18 | 7m３ | 126m３ | 126 |  |
| 合 計 | 3.2 |  |  |  |  |  | 293 |