別紙４

最大収納量の計算方法

（算式）　　　Ａ　　　　　　　Ｗ：最大収納量（圧縮ガス㎥、液化ガスkg）

Ｗ＝　　　　×Ｒ　　　Ａ：使用床面積（㎡）ただし、Ａの合計は容器置Ｄ２　　　　　　     場内面積の８０％の数値

Ｒ：容器１本当たりの充てん量（圧縮ガス㎥、液化ガスkg）

Ｄ：容器の最大外径（ｍ）

（記載例）ただし、Ａ／Ｄ２の数値は、小数点以下切捨て

| 使用床面積 | 容器置場内面積（ ）㎡×０．８＝（ ）㎡ |
| --- | --- |
| ガスの区分 | ガスの 種 類 | 使用 床面積 Ａ | 容器の外径 Ｄ | 貯蔵 本数 A/D２ | １本当り充てん量 Ｒ | 最大貯蔵量 Ｗ | ㎥ 換算 | 区分ごと最大貯蔵量の合計 |
| 単 位 |  | ㎡ | ｍ | 本 | ㎥,kg | ㎥,kg | ㎥ | ㎥ |
| 内 訳 | 液化石油ガス ガス |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特殊高圧ガ ス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃性・毒 性ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 毒性ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可燃性ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 酸素 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他のガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特定不活性ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 第一種ガス |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  |  |  |  |

注１：使用床面積の合計は、必ず容器置場内面積の８０％とすること。

注２：アセチレンは、１ｋｇを０．９㎥として換算すること。

注３：その他の液化ガスは、１０ｋｇを１㎥として換算すること。

注４：容器の充てん量、外径等については、下表を参考とすること。

主要容器の標準規格表

| ガス名 | ガスの区分 | 外径：Ｄ （ｍ） | 底面積：Ｄ２ （㎡） | 充てん量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 酸素、窒素、アルゴン 水素、ヘリウム、空気 | 圧 縮 | 0.232 | 0.054 | 6㎥ |
|  |  | 0.232 | 0.054 | 7㎥ |
| アセチレン | 圧 縮 | 0.259 | 0.067 | 7.5kg |
| 炭酸ガス | 液 化 | 0.232 | 0.054 | 30kg |
| 亜酸化窒素 | 液 化 | 0.232 | 0.054 | 30kg |
| 塩素 | 液 化 | 0.232 | 0.054 | 50kg |
| アンモニア | 液 化 | 0.368 | 0.136 | 50kg |
| フルオロカーボン | 液 化 | 0.222 | 0.049 | 10kg |
|  |  | 0.222 | 0.049 | 20kg |
|  |  | 0.222 | 0.049 | 50kg |
| 液化石油ガス | 液 化 | 0.320 | 0.103 | 20kg |
|  |  | 0.368 | 0.136 | 50kg |
| 注：液化石油ガスは、使用床面積1㎡につき190kgとして計算す ることもできる。 |